搅拌车安全检查所需资料、检查项目要求及流程

(2020年9月修正版）

搅拌车办理“临时通行证”的车辆安全检查，在“深圳市建设工程运输车辆服务协会平台”申请办理，所需资料和流程如下：

（一）登录“深圳市建设工程运输车辆服务协会平台”（网址为https://yunshu.szcdta.com/，建议用谷歌浏览器），系统内申请步骤如下：

第1步：完善企业信息。登录后点击企业中心，再点击进入企业基础信息档案，核查企业基础档案、企业联系人、企业驾驶员信息是否完整、无误（申请平台账号时企业信息已录入），不完整和有误的进行补充完善。

第2步：完善驾驶员信息。点击企业信息，再进入企业驾驶员页面，当企业的驾驶员列表显示出来后，点击驾驶员的名字，进去后可更改驾驶员的信息，此时需上传驾驶员的驾驶证扫描件；此页面还可新增或删除驾驶员。

第3步：上传本次需验车的车辆信息。从企业中心进入，点击企业车辆，再点击车牌号码，填写车辆行驶证信息、车辆营运信息、更多信息和验车资料信息。

1、车辆行驶证信息：需填报车牌号码、车辆类型、使用性质、品牌型号、发动机号码、总质量、外廓尺寸、强制报废日期、检验有效期至、发证机关，同时填写车辆状态、所有人、住址、注册日期、发证日期、档案编号、核定载人数、整备质量、核定载质量、条形码编号、行驶证照片。（注：只能上传大小不超过2M的照片）

2、车辆营运证信息：包含道路运输证、许可证有效期、车辆类型、经营范围、发证日期、发证机关、营运证照片。

3、更多信息：这一栏填写档案号牌、新旧类型（默认为新）、挡板高度（默认900）、驾驶员信息。

4、验车资料信息：上传车辆前部45°角照片、车辆后部45°角照片。

第四步：提交验车申请，可单独每台车申请，也可在车辆全部资料上传完成后，批量申请验车。

- 现场车辆安全检查项目及要求

1、车辆外观情况：核验车辆外形是否与行驶证标注的外形一致；仔细查看挡风玻璃、灯光等部位是否完好。

2、车辆号牌情况：车辆号牌是否清晰完好。

3、有无喷涂放大号牌：车辆有无喷涂放大号牌，号牌是否清晰可辨。

4、粘帖反光标识情况：车厢尾部反光板不少于3块，两侧粘帖反光条。

5、车辆安全合格标志：车辆是否有年审标识，是否张贴在正确位置。

6、灯光齐全情况：开启汽车灯光设备，检查灯光设备是否齐全。

7、轮胎完好情况：轮胎纹路是否清晰、无破损。

8、GPS接入情况：车辆有无GPS接入。

9、左右转弯倒车语音提示：车辆有无左右转弯倒车语音提示，提示运转是否正常。

10、行车记录仪：车辆是否安装行车记录仪，记录仪能否运作正常。

11、安装电子标识：车辆是否安装电子标识，电子标识是否运作正常。

12、安装广角镜：车辆右侧反光镜是否完好。

13、公司信息：公司名称、限座人数、总质量、负责人姓名及联系方式有无喷涂在两侧车门。

14、安装盲区视频监控：车辆是否安装盲区视频监控设备。

15、安装盲区蜂鸣器：车辆是否安装盲区蜂鸣器。

（三）企业场地及交安站建设和投入使用情况检查要求

1、企业车辆停车场的核实：如检查的搅拌车企业属搅拌站（实际控制人为搅拌站也同等对待）或与搅拌站为长期合作关系（订立了长期的合同为准）的，以搅拌站的停车场地为准；如属独立的第三方搅拌车运输企业，必须具备独立的停车场地（提供场地的使用证明、银行支付流水信息为准）。

2、交安站建设及投入使用情况细则：有建立完善的交安站（详情见附件1：交安站建设参考模板）。在进行搅拌车安全检查时需查验交安站的组织架构（24小时进行监控的GPS专员、安全管理员、资料员，30辆车以上须配备安全总监），有满足实现交安站功能的人员。

（四）公司制度、资料台账的检查项目及要求

1、公司制度：应有完善的公司制度和操作指引，包含安全经费投入制度、安全生产奖惩制度、安全隐患排查制度、安全应急演练制度等。

2、GPS台账，应如实记录有GPS专员在实时监控过程中发现的安全隐患，如超速、吸烟、打电话、打瞌睡等，对每一条安全隐患进行记录并核实，根据相关的制度进行处理，处理应有明确的结果，并附上相关处理的佐证材料随时备查；有相关的安全负责人对每天形成的台账进行签字审核。

3、驾驶员岗前培训台账：根据《安全生产法》规定，高危行业生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时；因此在驾驶员岗前培训的台账中，需要体现出新入职驾驶员72学时的培训记录、老驾驶员每年再培训的时间不少于20学时的记录，并附上培训过程相应的佐证材料。

4、其他资料台账：如一车一档台账、安全经费投入台账、安全隐患排查台账、车辆维修保养台账、从业人员资质台账等。

（五）其他事项

1、企业至少需要提前15个工作日在系统上传申请车辆安全检查的资料；

2、现场车辆安全检查合格后，搅拌车专业委员会在三个工作日内完成验车证明的自动生成、加盖公章、上传到交警大队；

3、请各企业严格遵守上述车辆安全检查各项规定。

搅拌车专业委员会

2020年9月

附件1：交安站建设参考模板

附件2：搅拌车档案号牌办理流程

附件3：搅拌车企业备案所需材料